| 11 февраля 2022 г. 3 пара | МДК 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы |
| --- | --- |
|  | Группа 1СТМ | Преподаватель Сафонов Ю.Б. адрес эл. почты: piligrim081167@mail.ru |

Домашнее задание:

## 1.Заполнить бланк лабораторной работы (письменно от руки).

## 2.Ответить на контрольные вопросы (письменно, в конспекте-тетраде).

# 3.Сфотографировать все страницы бланка лабораторной работы  и конспекта-тетради (с ответами на контрольные вопросы) и прислать преподавателю Сафонову Ю.Б. на адрес электронной почты: piligrim081167@mail.ru до конца дня проведения занятия !!!

## ******************************************************************

Лабораторная работа № 3-4

Тема программы: «Определение качества дизельного топлива».

Тема работы: «Определение качества дизельного топлива. Определение вспышки и застывания дизельного топлива».

Цель работы: сформировать умение определять качество дизельного топлива, обосновывать его использование для конкретных моделей автомобилей и условий эксплуатации; сформировать умение определять температуру вспышки и температуру застывания дизельного топлива.

Оборудование рабочего места: образцы испытуемого дизельного топлива, мерные колбы, пипетки, фильтрованная бумага, вискометр, денсиметр, термометр, охлаждающие устройства, фарфоровый тигель, секундомер, прибор для определения температуры застывания.

Последовательность выполнения работы

Теоретическая часть

После ознакомления с методикой и лабораторным оборудованием учащиеся проводят необходимые исследования.

1) Оценка качества образца дизельного топлива по внешним признакам
Оценку качества дизельного топлива по внешним признакам следует выполнять теми же методами, которые рассмотрены применительно к бензинам. Дополнительно к тому, что там изложено, необходимо отметить некоторые характерные особенности, относящиеся к цвету и запаху дизельного топлива. Дизельное топливо имеет окраску от желтого до светло-коричневого цвета в зависимости от природы и количества растворенных в нем смол.

Цвет топлива определяется при наполнении стеклянных цилиндров диаметром 40…55 мм: чем светлее окраска, тем выше его качество. В большинстве случаев запах у дизельных топлив не резкий.

2) Определение кинематической вязкости образца дизельного топлива при температуре 20ºC

Вязкость дизельного топлива принято выражать в единицах кинематической вязкости, которая определяется с помощью капиллярных вискозиметров. Наибольшее распространение получили вискозиметры типа ВПЖ-2, ВПЖ-3 и вискозиметр Пинкевича (рис. 3, 4).

Определение кинематической вязкости образца вязкости дизельного топлива на вискозиметре Пинкевича (рис. 4)

- Заполнить до краев фарфоровый тигель испытуемым дизельным топливом.

- Надеть резиновую трубку с баллоном, отсасывающим воздух на газоотводной патрубок 5, затем повернуть вискозиметр, направив открытыми кольцами вниз так, чтобы трубка 4 (узкое колено) опустилась в тигель с дизельным топливом. Зажать нижнюю часть широкого колена большим пальцем.

- Создать разряжение и заполнить топливом через колено 4 шаровые объемы 3 и 2 до метки В. Затем быстро перевернуть вискозиметр, направив открытые кольца его колен вверх.

- Снять резиновую трубку с патрубка 5 и тем же концом надеть ее на колено 4, предварительно обтерев его тканью или фильтровальной бумагой. Затем вертикально погрузить вискозиметр в термостат и закрепить в зажиме штатива верхнюю часть широкого колена так, чтобы шаровой объем 2 оказался полностью заполненным, а шаровой объем 3 - до половины.

- Выдержать вискозиметр в термостате не менее 15 мин при температуре 20ºC, которую нужно поддерживать в течение опыта с точностью до ±0,3 ºC. Не вынимая вискозиметр из термостата, медленно насосать в шарик 2 несколько выше отметки А топливо, перетекшее в процессе выдерживания в термостате в расширение 6. Подняв топливо выше отметки А, наблюдать за происходящим после этого перетеканием топлива через капилляр 1 в расширение 6. В тот момент, когда уровень топлива достигнет метки А, запустить секундомер, а после опорожнения шарика 2, т. е. в момент прохождения уровня метки В, остановить. Записать время с точностью до 0,1 с. Описанный опыт проводят столько раз, чтобы получить пять отсчетов времени истечения топлива, максимальная разница между которыми не превышает 1 % от абсолютного значения одного из них.

6.	Вычислить кинематическую вязкость по формуле:

где С - постоянная вискозиметра, мм2/с2;

- среднее арифметическое из учитываемых пяти отчетов времени, с.

3) Определение температуры застывания

Определение температуры застывания дизельного топлива проводят с помощью прибора, показанного на рис.5.

1. В пробирку 4 с внутренним диаметром (20±1)мм налить испытуемое дизельное топливо. Уровень топлива после погружения в него термометра 1 должен совпадать с меткой, нанесенной на наружной поверхности пробирки и отстоящей от дна последней на 30мм. Термометр 1 центрируется и крепится в пробирке 4 с помощью пробки 2, причем его ртутный или спиртовой резервуар должен занимать центральное место в объеме налитого топлива. Чтобы в слоях топлива, примыкающих к стенкам пробирки, исключить переохлаждение испытуемого дизельного топлива, вокруг нее укрепляется на пробке 3 стеклянная пробирка.

- Собранный прибор вертикально погрузить в ванну с охлаждающей смесью (спирт-сырец, охлаждаемый твердой углекислотой), температура которой должна поддерживаться ниже ожидаемой температуры застывания на 5ºC.

- По мере понижения температуры необходимо периодически вынимать прибор из ванны и, отклонив его на 45º от вертикали, наблюдать за положением уровня топлива в приборе. Если в наклоненном приборе наступит смещение уровня топлива за срок меньше 1 мин, то следует продолжить охлаждение. В дальнейшем повторить указанный способ контроля, остановиться на той температуре, при которой не будет обнаруживаться за 1 мин смещения уровня топлива в пробирке. Зафиксировать эту температуру. Она является температурой застывания.

Примечание. В некоторых случаях нет необходимости определять температуру застывания дизельного топлива, а достаточно убедиться в его соответствии ГОСТ.

При такой постановке задачи прибор с образцом топлива охлаждается до температуры, установленной стандартом. Если при этой температуре уровень испытуемого дизельного топлива при наклоне прибора на 45º за 1 мин смещается, то данный продукт соответствует по температуре застывания стандарту.

4)	Соответствие основных показателей испытуемого образца дизельного топлива с показателями по ГОСТ 305-82

Сравнить основные показатели испытуемого образца дизельного топлива с показателями по ГОСТ 305-82 в соответствии с Приложением 1. Предоставить заполненный паспорт качества.

5)	Оформление отчета по работе.

Практическая часть

1.Оценка образца по внешним признакам

Цвет_________________________________________________________________________

Прозрачность__________________________________________________________________

Запах_________________________________________________________________________

Наличие воды _________________________________________________________________

Наличие механических примесей ________________________________________________

2. Определение кинематической вязкости образца при 20°С

Результаты измерений и расчета

| Номер вискозиметра | Постоянная вискозиметра | Время истечения (сек) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Номера отсчетов | Среднее значение |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Формула для подсчета вязкости __________________________________________________

3. Определение плотности

Результаты измерений и пересчета

| Показания ареометра | Температура дизельного топлива | Температурная поправка | Плотность дизельного топлива |
| --- | --- | --- | --- |

Формула для пересчета плотности ________________________________________________

4. Определение цетанового числа дизельного топлива (по анилиновой точке)

Анилиновая точка – температура помутнения охлаждаемой смеси из равных объемов анилина и дизельного топлива.

Анилиновая точка характеризует содержание в топливе ароматических углеводородов. По анилиновой точке и плотности топлива вычисляют дизельный индекс:

Д.инд.= (1,8t+32) (1,415/р-1,315)= __________________________________________

Между дизельным индексом и цетановым числом существует зависимость:

| Дизельный индекс | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цетановое число | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 |

Порядок выполнения работы:

  - смешиваем равные объемы анилина и дизельного топлива;

  - нагреваем смесь, наблюдая за ее прозрачностью;

  - определяем температуру, при которой смесь стала прозрачной;

  - прекращаем нагревание, охлаждаем смесь и определяем температуру, соответствующую резкому помутнению.

Нарисуйте схему прибора.

5. Определение серы в дизельном топливе

Пробой на медную пластинку определяется наличие в топливе активных сернистых соединений. Метод чувствительный: медная пластинка покрывается слабо-черным налетом при содержании серы в топливе 0,0015% серы.

Порядок выполнения работы:

- электрохимическую красную медную пластинку тщательно зачищаем шкуркой, а затем промываем спиртом;

- опускаем пластинку в топливо и нагреваем в кипящей бане 18-30 мин;

- вынимаем пластинку из топлива и фиксируем изменение цвета.

6. Определение марки дизельного топлива по ГОСТ и решение вопроса о его применении

Марка образца №___ и соответствие основных его показателей требованиям ГОСТ

| Основные показатели | Образец № | Значения показателей ГОСТ | Отклонение показателей от ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Цетановое число |  |  |  |  |
| Вязкость кинематическая |  |  |  |  |
| Температура застывания |  |  |  |  |
| Содержание серы |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |

Заключение по работе __________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Назовите  классификацию дизельного топлива.

- Укажите  маркировку дизельного топлива.

- Охарактеризуйте цетановое число.

- Назовите  качественные показатели дизельного топлива.

- Объясните принцип  смешивания  дизельного топлива с керосином и его  пропорции.

Приложение 1

Основные показатели качества дизельного топлива

| Показатель | Л | 3 | А |
| --- | --- | --- | --- |
| Цетановое число, не менее | 45 | 50 | 50 |
| Фракционный состав: 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 96 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 360 | 280 340 | 250 330 |
| Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с | 3,0...6,0 | 1,8...5,0 | 1,5...4,0 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 10 | минус 35 | минус 55 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 860 | 840 | 830 |
| Кислотность, мг КОН на 100 мл топлива, не более | — | 5 | — |
| Содержание водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей и воды | нет | нет | нет |

Примечание. Л - летнее топливо, 3 - зимнее топливо, А - арктическое топливо.

# Text boxes

Рис.3 Вискозометр типа ВПЖ-2

Рис.4 Вискозометр Пинкевича:

1 – капилляр;

2,3 – шаровые объемы;

4 – узкое колено;

5 – газоотводный патрубок;

6 – расширитель;

А,В – кольцевые метки

Рис.5  Прибор для определения температуры застывания:

1 – термометр; 2,3 – пробки;

4 – пробирка; 4 – стеклянная муфта