Преподаватель: Коваленко П. А.

ОП.05. Технические средства автомобильного транспорта

2ТО										12.10.2021

Тема 1.6. Система охлаждения

Вопросы к изучению

1. Назначение и устройство приборов системы охлаждения

Образовательная цель: познакомить студентов с особенностями назначением и работой приборов системы охлаждения

Воспитательная цель: способствовать развитию познавательных интересов обучающихся

Развивающая цель: развивать умения правильно обобщить данные и сделать вывод

Задачи занятия: после ознакомления с материалом лекции, студенты должны иметь представление об особенностях конструкции и работы приборов системы охлаждения

Мотивация: знание устройства и работы приборов системы охлаждения – важная составляющая подготовки специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте

Содержание лекции

1. Назначение и устройство приборов системы охлаждения

Радиатор является теплообменником, в ко-тором теплота от жидкости передается через трубки воздуху, движущемуся через радиатор. Радиатор имеет верхний 9 (рис. 1) и нижний 15 бачки, соединенные сердцевиной 12 в один комплект. В верхний бачок впаяны заливная горловина 8, закрываемая пробкой 7, и патрубок для подсоединения гибкого шланга, подводящего нагретую жидкость к радиатору. Сбоку заливная горловина имеет отверстие для пароотводной трубки. В нижний бачок впаян патрубок отводящего гибкого шланга 13. К верхнему и нижнему бачкам припаяны боковые стойки 6, соединенные пластиной, припаянной к нижнему бачку. Стойки и пластина образуют каркас радиатора. Сердцевины радиаторов отечественных автомобилей могут быть трубчато-пластинчатыми и трубчато-ленточными (змейковыми).

Сердцевина трубчато-пластинчатого радиатора состоит из нескольких рядов трубок, впаянных в верхний и нижний бачки. На трубки надеты тонкие охлаж-дающие пластины, изготовленные из латуни, алюминия или красной меди. Иногда охлаждающие пластины делают гофрированными, что значительно увеличивает поверхность охлаждения радиатора. Широкую гофрированную ленту (змейку) помещают между трубками и припаивают к ним.

Радиатор соединен с рубашкой охлаждения двигателя патрубками и гибкими шлангами, которые прикреплены к патрубкам стяжными хомутиками. Такое соединение допускает относительное смещение двигателя и радиатора и предохра-няет последний от сильных колебаний.

Горловину 8 герметически закрывает пробка 7, изолирующая систему охлаж-дения двигателя от окружающей среды. Пробка радиатора состоит из корпуса 18, парового 22 и воздушного 25 клапанов и запорной пружины 21. На стойке 20, при помощи которой к корпусу крепится запорная пружина, установлен паровой клапан, прижатый пружиной 19. Воздушный клапан 25 прижимается пружиной 26 к седлу 27, запрессованному в паровом клапане. Плотное соединение клапанов с седлами достигается установкой резиновых прокладок 23 и 24. При повреждении или разрушении резиновых прокладок система охлаждения становится открытой и жидкость закипает при 373 К.

В случае закипания охлаждающей жидкости в системе охлаждения давление в радиаторе возрастает. При увеличении давления до 0,145...0,160 МПа открывается паровой клапан 22, преодолевая сопротивление пружины 19. Система охлаждения двигателя сообщается с окружающей средой, и пар выходит из радиатора через пароотводную трубку 17. После остановки двигателя жидкость охлаждается, пар конденсируется и в системе охлаждения создается разрежение. При снижении давления на 0,001...0,013 МПа открывает-ся воздушный клапан 25 и в радиатор через отверстия 28 и клапан начинает поступать воздух, проходящий по пароотводной трубке 17. Работа парового и воздушного клапанов предотвращает возможное повреждение радиатора под действием как внешнего, так и внутреннего давлений.

Рис. 1. Элементы системы охлаждения:

а—общий вид радиатора и его детали; б и в— пробка радиатора с открытыми соответственно паровым (выпускным) и воздушным (впускным) клапанами; 1 — каркас; 2—жалюзи; 3—тяга; 4—рукоятка привода жалюзи; 5—фиксатор шариковый; 6—стойка; 7—пробка радиатора; 8—заливная горловина радиатора; 9— верхний бачок; 10 и 13— гибкие шланги; 11—отводящий патрубок; 12— сердцевина радиатора; 14—сливной кран радиатора; 15—нижний бачок; 16—направляющий кожух; 17—пароотводная трубка; 18—корпус пробки; 19— пружина парового клапана; 20—стойка; 21—запорная пружина; 22—паровой (выпускной) клапан; 23 и 24—прокладки парового и воздушного клапанов; 25—воздушный (впускной) клапан; 26—пружина воздушного клапана; 27—седло воздушного клапана; 28—отверстие для поступления воздуха

Водяной (жидкостный) насос создает в системе охлаждения принудительную циркуляцию жидкости. На двигателях ЗМЗ, ЗИЛ и других водяные насосы конструктивно объединены с вентиляторами и имеют общий привод. Водяной насос (рис. 2) двигателя ЗМЗ-53-11 укреплен на переднем торце блока цилиндров. Корпус 3 насоса состоит из двух частей: одна часть корпуса 3 отливается из чугуна и привертывается к другой, изготовленной заодно с крышкой распределительных зубчатых колес, отлитой из алюминиевого сплава. Вал 2 со ступицей 1 вентилятора вращается на двух шарикоподшипниках 14, запрессованных в корпус 3. От смещения шарикоподшипники удерживаются распорной втулкой и стопорными кольцами. Для удержания в них смазочного материала и для защиты от загрязнения шарикоподшипники имеют уплотнения. От осевого смещения ступица вентилятора и шкива удерживается шайбой и зашплинтованной корончатой гайкой. На другом конце вала напрессована пластмассовая крыльчатка 6, имеющая стальную ступицу. Крыльчатка удержи вается от смещения шайбой и болтом, ввернутым в торец вала.

Уплотнение вала 2 в корпусе осуществлено самоподжимной манжетой, состоящей из графитизированной текстолитовой шайбы 12, резинового уплотнения 11 и двух обойм 10 и 9 и пружины 8. Манжета вращается вместе с крыльчаткой и валом насоса. Пружина 8 через резиновое уплотнение прижимает шайбу 12 к шлифованной плоскости корпуса 3\ что предотвращает вытекание жидкости из насоса. Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7 свидетельствует о неисправности самоподжимной манжеты. Шарикоподшипники насоса смазывают пластичным смазочным материалом, который не вымывается жидкостью.

Рис. 2. Водяной насос двигателя ЗМЗ-53-11:

1—ступица вентилятора и шкива; 2—вал; 3—корпус; 4—контрольное отверстие для выхода смазочного материала из корпуса; 5—масленка; 6 крыльчатка; 7—контрольное отверстие для выхода жидкости при течи манжеты; 8—пружина; 9 и 10—обоймы манжеты; 11—уплотнение манжеты; 12—шайба манжеты; 13—запирающее кольцо манжеты; 14— шарикоподшипники

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в системе охлаждения. Он позволяет быстро прогреть холодный двигатель при пуске. На автомобильных двигателях при-меняют термостаты с жидким и твердым наполнителями. В жидкостные термостаты наливают легко испаряющуюся жидкость (смесь 70 % этилового спирта и 30% воды). В качестве твердого наполнителя используют церезин с медной стружкой, обладающий большим коэффициентом объемного расширения.

Жидкостный термостат (рис. 3, а) состоит из корпуса 7 с окнами, гофрированного баллона 2 и клапана 5. Нижняя часть гофрированного баллона жестко соединена с кронштейном 8 корпуса. К верхней части баллона припаян шток 3 с клапаном. Шток может перемещаться в направляющей корпуса. Иногда на клапане термостата делают небольшое отверстие или выдавку на кромке для выхода воздуха при заливке жидкости в систему охлаждения. В запаянном гофрированном баллоне находится жидкость, занимающая примерно половину его внутреннего объема. Из баллона откачан воздух, и при нормальных условиях клапан закрыт.

Жидкостный термостат работает следующим образом. Если температура жидкости в системе охлаждения не превышает 346 К — клапан закрыт. Жидкость по перепускному каналу поступает к водяному насосу, минуя радиатор. По мере прогрева двигателя жидкость в системе охлаждения нагревается. При превышении ее температуры 346 К жидкость, находящаяся в баллоне, начинает испаряться, давление в нем повышается и клапан открывается. Охлаждающая жидкость поступает в радиатор. При температуре 356..361 К клапан открыт полностью.

Рис. 3. Схема работы термостатов:

а—жидкостного; б—с твердым наполнителем; 1 — корпус водяного насоса; 2—гофрированный баллон; 3—шток; 4— прокладка; 5—клапан термостата; 6—патрубок для отвода горячей жидкости; 7— корпус термостата; 8—кронштейн; 9—баллон термостата; 10—твердый наполнитель; 11—резиновая мембрана; 12— возвратная пружина; 13—тяга клапана; 14—коромысло клапана; 15—буфер; 16— впускной трубопровод; /, //, IV—термостаты откры-ты; //—///—термостаты закрыты

Вентилятор служит для создания воздушного потока, охлаждающего жидкость, протекающую по трубкам радиатора. Он состоит из крыльчатки и ступицы со шкивом. Иногда к каркасу радиатора для более интенсивного охлаждения в нем жидкости крепят направляющий диффузор, внутри которого вращаются лопасти вентилятора (двигатели автомобилей ГАЗ-53-12, ЗИЛ-431410, КамАЗ-5320 и др.). Лопасти вентиляторов штампуют из листовой стали или изготовляют из пластмассы (двигатель автомобиля ГАЗ-24-10 «Волга»).

Вопросы для закрепления, осмысления материала

- Какое назначение приборов системы охлаждения??

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Завести тетрадь для закрепления лекционного материала.

3. Ответить письменно на вопросы для закрепления, осмысления материала.

4. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru до 9:00 13.10.2021 года.