Преподаватель: Коваленко П. А.

ОП.05. Технические средства автомобильного транспорта

2ТО											19.11.2021

Тема 1.10. Система питания дизельного двигателя

Вопросы к изучению

1. Преимущества и недостатки дизельного двигателя

2. Основные характеристики дизельного топлива

3. Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя

Образовательная цель: познакомить студентов с назначением и работой системы питания дизельного двигателя

Воспитательная цель: способствовать развитию познавательных интересов обучающихся

Развивающая цель: развивать умения правильно обобщить данные и сделать вывод

Задачи занятия: после ознакомления с материалом лекции, студенты должны иметь представление о назначении и работе системы питания дизельного двигателя

Мотивация: знание устройства и работы системы питания дизельного двигателя – важная составляющая подготовки специалистов по организации перевозок и управлению на транспорте

Литература:

основная:

1. Стуканов В. А., Леоньтев К. Н. Устройство автомобилей: учебное пособие.

2. Пехальский А. П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / А. П. Пехальский, И. А. Пехальский.

3. Ширяев С. А., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник для вузов. Под ред. С. А. Ширяева.

дополнительная:

1. Батищев И. И. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте: Учеб. для автотрансп. техникумов. 6-е изд., перераб. и доп.

Содержание лекции

1. Преимущества и недостатки дизельного двигателя

Преимущества дизельного двигателя (слайд 3):

- большая величина крутящего момента;

- максимальные значение крутящего момента достигаются при меньших оборотах;

- экономичность. Потребляет на 30-40% меньше топлива;

- срок службы. Выхаживают в двое больше бензинового (до миллиона км без капремонта);

- экологичность. Уровень CO2 очень мал, а сажа и дым вылетают только на неисправных моторах;

- меньшая пожарная опасность.

Недостатки дизельного двигателя (слайд 4):

- меньшая удельная мощность (на единицу рабочего объёма);

- короткий рабочий диапазон оборотов коленвала;

- необходимость частых переключений передач;

- высокие требования к качеству и чистоте топлива;

- стоимость обслуживания (на 15-20% дороже бензинового мотора);

- повышенная шумность и вибрации, особенно в холодном состоянии;

- затрудненный запуск в холодное время года;

- необходимость использования «зимнего топлива»;

- высокая стоимость узлов и деталей;

- высокая стоимость автомобиля в целом.

2. Основные характеристики дизельного топлива

Дизельное топливо – жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания (слайд 5). Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти (слайд 6).

Дизельное топливо отличается от бензина более высокой плотностью и смазывающей способностью.

Важнейшим показателем топлива для дизелей является склонность к воспламенению. Склонность к воспламенению дизельных топлив оценивают цетановым числом.

Цетановым числом называется процентное (по объему) содержание цетана в смеси с альфаметилнафталином, которая имеет такую же склонность к воспламенению, как и исследуемое топливо. Например, если исследуемое топливо имеет склонность к самовоспламенению, как и смесь, 45% цетана и 55% альфаметилнафталина, то его цетановое число равно 45.

Наибольшей склонностью к воспламенению обладает цетан, воспламеняемость которого оценивается в 100 единиц, наименьшей – альфаметилнафталин, склонность к воспламенению которого принимают за 0 единиц.

Цетановое число дизельных топлив лежит в пределах 40...55. Увеличение цетанового числа выше 55 нежелательно, так как процесс воспламенения топлива начнется до распределения топлива по всему объему камеры сгорания, что приведет к неполноте сгорания и снижению экономичности работы двигателя.

При меньшем значении цетанового числа топлива увеличивается период задержки самовоспламенения, к моменту воспламенения накапливается большая доза топлива в камере сгорания и двигатель работает с повышенными уровнем шума и стуками (жесткая работа).

В зависимости от температуры вспышки и содержания парафина различают марки дизельного топлива:

- Л (летнее);

- 3 (зимнее);

- А (арктическое).

3. Общее устройство и работа системы питания дизельного двигателя

Рис. 1. Схема системы питания дизеля: 1 — топливный бак; 2 — подкачивающий насос; 3 — топливный фильтр; 4 — топливный насос высокого давления; 5 — форсунка; 6 — сливная магистраль

Рис. 2 Схемы системы питания четырехтактных двигателей:

а—ЯМЗ-236М; 1—фильтр тонкой очистки топлива; 2, 3, 7, 10, 12, 14, 15—18, 20 и 23— 27—топливопроводы; 4—воздухоочиститель; 5—насос высокого давления; 6—форсунка; 8—фильтр грубой очистки топлива; 9—топливный бак; 11 и 28— топливоподкачивающие насосы; 13—перепускной клапан; 19—кран отбора топлива к подогревателю; 21 и 22—тройники

В системе питания четырехтактного дизеля ЯМЗ-236М (рис. 2, а) топливо из бака 9 через фильтр 8 грубой очистки по топливопроводу поступает к топливоподкачивающему насосу 11, от которого подается по топливопроводу 12 к фильтру 1 тонкой очистки, а по топливопроводу 2 к насосу 5 высокого давления. Насос по топливопроводам 3 высокого давления подает топливо в форсунки 6 в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1—4—2—5—3—6). Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя в каналах насоса поддерживается постоянное давление топлива 0,13... 0,15 МПа вследствие работы перепускного клапана 13 и жиклера фильтра тонкой очистки.

Топливо, не использованное в топливном насосе высокого давления, по топливопроводу 14 сливается в бак. Топливопроводы 7 служат для отвода в бак топлива, просочившегося между распылителем форсунки и иглой. Топливо, постоянно циркулирующее в топливной системе, охлаждает головку насоса, отводит в бак топливо и воздух, попавший в систему.

Особенностью топливной системы двигателя КамАЗ-740.10 является наличие в ней двух топливоподкачивающих насосов 11 и 28 (рис. 1, б).

Насос 11, установленный на кронштейне коробки передач, имеет только ручной привод, а насос 28, укрепленный на корпусе насоса 5 высокого давления, имеет два привода: ручной и механический.

При работе двигателя топливо из бака 9 по топливопроводу 24 поступает в фильтр 8 грубой очистки, затем подходит к тройнику 21 и по топливопроводу 27 к топливоподкачивающему насосу 28. Насос 28 нагнетает топливо по топливопроводу 16 к фильтру 1 тонкой очистки, а из него по топливопроводу 20 к впускной полости насоса 5 высокого давления. От насоса 5 по топливопроводам 15 топливо подается в форсунки 6 в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1-5-4-2-6-3-7-8).

Топливо, не использованное в насосе высокого давления, и воздух, попавший в топливную систему, отводятся через перепускной клапан насоса и сливной клапан фильтра тонкой очистки по топливопроводам 17, 18 и 25 в топливный бак. Топливопроводы 23 и 26 с тройником 22 служат для отвода в бак топлива, просочившегося между распылителем и иглой.

Следующим шагом в развитии систем топливоподачи дизелей является система Common Rail (рис. 2). (слайд 8) Ее особенностью стало использование аккумуляторного узла (резервуара), который содержит распределительный трубопровод (общая рампа), линии подачи топлива и форсунки. ЭБУ по заданной программе передает управляющий сигнал к соленоиду форсунки, которая подает топливо в камеру сгорания двигателя. Использование здесь принципа разделения узла, создающего давление (насос высокого давления), и узла впрыскивания (электромагнитная форсунка) обеспечивает повышение точности управления процессом сгорания, а также увеличение давления впрыскивания (рис. 2).

Рис. 3 Система питания Common Rail

Вопросы для закрепления, осмысления материала

- Какие преимущества дизельного двигателя?

- Какие недостатки дизельного двигателя?

- Что характеризует цетановое число дизельного топлива?

- Какие виды дизельного топлива существуют?

- Из каких основных элементов состоит система питания дизельного двигателя?

Рекомендации для самостоятельной работы:

1. Содержание лекции распечатать для формирования сборника лекций.

2. Завести тетрадь для закрепления лекционного материала.

3. Ответить письменно на вопросы для закрепления, осмысления материала.

4. Выполнить сканирование или фотографирование ответов и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru до 9:00 22.11.2021 года.