Преподаватель: Коваленко П. А.

МДК.04.01. Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики

4ТЭМ									14.10.2020

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Дисциплина: МДК.04.01. Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного электрооборудования и автоматики

Специальность: 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики» (на автомобильном транспорте)

Продолжительность работы: 80 мин.

Тема: Диагностика трансмиссии автомобилей

Цель работы: приобрести практические навыки проведения диагностирования узлов и агрегатов трансмиссии

Оборудование: узлы и агрегаты трансмиссии, угловой люфтомер КИ-4832, стробоскопический прибор, набор инструмента

Литература:

Основная:

- Спичкин Г. В. Диагностика технического состояния автомобилей. М. Высшая школа.1983

- Аринин И. М. Техническая диагностика автомобилей. М. Транспорт. 1981.146с.

- Диагностика электронных систем автомобиля. Учебное пособие. Яковлев В. Ф.- М.: СОЛОН-Пресс, 2003 - 272 с.

- Уве Рокош. Бортовая диагностика. Перевод с нем. ООО «СтарСПб». - М.: ООО «Издательство «За рулем», 2013. - 224 с .: ил

- Спичкин Г. В., Третьяков А.М. Практикум по диагностике автомобилей. Уч. 2 е изд. М. Высшая школа. 1986.

- Харазов А. М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. Справ. М. Вища школа. 1990.

Дополнительная:

- Практическое руководство по регламентным работам, диагностике и ремонту легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства / Константин Гаврилов. – М.: Майор, 2003, 256 с., ил.

- Каталог специализированного оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта автомобиля, ОНТИ НПО «Автотранспорт»

- Системы управления бензиновыми двигателями. Перевод с немецкого. Первое русское издание. - М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2010. – 432 стр.: ил.

- Данов Б. А., Титов Е. А. Электронное оборудованные иностранных автомобилей. Системы управления двигателем – М.: Транспорт. 2005 г

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Последовательность выполнения лабораторной работы:

1. Измерение суммарных углов в трансмиссии автомобиля

Угловым люфтомером КИ-4832 (рис. 1) измеряют суммарные углы в трансмиссии автомобиля. Этот люфтомер представляет собой динамометрическую рукоятку, на которой смонтировано в виде небольших тисков устройство для установки люфтомера на карданный вал автомобиля и градуированный диск. Градуированный диск легко вращается от руки на своей оси и несет па шкале под прозрачным стеклянным диском кольцо, изготовленное из прозрачной полихлорвиниловой трубки 6 — 8 мм. Кольцо герметически закрыто и наполовину заполнено подкрашенной жидкостью. В рабочем положении, когда подвижные губки устройства для установки закреплены на вилке карданного вала, жидкость занимает всю нижнюю половину кольца и служит в качестве уровня, по отношению к которому отсчитывают угол поворота карданного вала вместе с градуированным диском. При этом сначала выбирают зазор в трансмиссии, прилагая усилие 1 —1,5 кгс/см2 для трансмиссий автомобиля ГАЗ и 2 кгс/см2 для ЗИЛ. После этого устанавливают градуированный диск по уровню жидкости на нуль и затем, выбирая полный зазор приложением таких же усилий в противоположном направлении, замечают угол поворота градуированного диска по уровню жидкости.

Пользование люфтомером КИ-4832 удобно, а время, необходимое для замера одного люфта, не превышает 10 с. Точность замеров около 1°, пределы измерений до 180°.

По такому же принципу устроен и люфтомер ХАДИ, только вместо жидкостного градуированного диска имеется сектор и стрелка.

Рис. 1. Люфтомер угловой КИ-4832:

1 — губки зажима, 2 — вороток, 3 — градуированный диск, 4 — полукольцо подкрашенной жидкости в трубке, 5 — стрелка, 6 — шкала динамометрической рукоятки, 7 — динамометрическая рукоятка

2. Определение наличия пробуксовки сцепления автомобиля

Стробоскопический прибор ГОСНИТИ (рис. 2) позволяет установить наличие пробуксовки сцепления автомобиля, а также контролировать скорости вращения коленчатого вала двигателя и установки угла опережения зажигания.

Прибор состоит из металлического корпуса, лампы-фары, датчика, шнура питания и подсоединительных проводов. На панели прибора установлен измерительный прибор (указатель оборотов), выключатель напряжения сети, предохранитель, сигнальная лампа, переключатель рода проверок и розетки штепсельных разъемов для подсоединения датчика первого цилиндра и лампы фары. Питание прибора от однофазной сети переменного тока напряжением 220* В. Подсоединяется прибор к автомобилю в двух точках: к проводу прерывателя-распределителя зажимом типа «крокодил» и к свече первого цилиндра двигателя при помощи специального датчика с переходником в разрыв свечного провода.

Муфту сцепления и мощность автомобиля проверяют одновременно на стенде КИ-4856. Лампу-фару устанавливают на раме стенда между барабанами так, чтобы вспышка лампы освещала крестовину кардана автомобиля у главной передачи. Одновременно с проверкой мощности автомобиля включают стробоскопический прибор. Импульс искры со свечи первого цилиндра снимают датчиком, и через электрическую схему импульс поступает на электрод лампы. Так как проверка мощности автомобилей происходит на прямой передаче, то световая вспышка лампы будет появляться с моментом подачи искры в первом цилиндре, т. е. синхронно с вращением коленчатого вала двигателя. Если муфта сцепления не пробуксовывает, т. е. исправна, то крестовина кардана будет казаться неподвижной. В случае пробуксовки муфты сцепления крестовина кардана будет как бы медленно вращаться или будут наблюдаться рывки.

Рис. 2. Стробоскопический прибор ГОСНИТИ

Составить отчет о проделанной работе в форме ответов на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Перечислить основные неисправности сцепления автомобиля

2. Описать порядок измерения суммарного люфта трансмиссии автомобиля.

3. Описать возможные причины увеличения суммарного люфта в трансмиссии.

4. Описать порядок проверки возможности пробуксовки сцепления при помощи стробоскопа.

После окончания работы привести рабочее место в порядок.

Работу выполнить в рукописном варианте, сфотографировать или отсканировать и выслать на адрес эл. почты 7kovalenko@mail.ru

т. 071 382 24 36

Разработал преподаватель П. А. Коваленко

Рассмотрено и одобрено

на заседании цикловой комиссии «Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортных средств»

Протокол № __ от «__» ______2017 г.